## Slide 1: Remote-Hardwareplatz
Eine zentralisierte Test- und Entwicklungslösung
Schleißheimer Soft- und Hardware Entwicklung GmbH

## Slide 2: Lokaler Hardwareaufbau
Die Hardware wird direkt am Arbeitsplatz des Software-Entwicklers aufgebaut.
  Lokale Lösung (dezentral)
  Nicht gut verlagerbar
  Es wird zusätzlicher Platz an jedem Entwickler-PC benötigt.
Kein Überblick über verfügbare Hardware
  Benötigt mehr Hardware-Aufbauten als notwendig
Entwickler-PCs müssen leistungsstark sein
  Hohe Kosten

## Slide 3: Zentralisierter Hardwareaufbau
Die Hardware wird zentral Aufgebaut
Server-basierte User-Arbeitsbereiche (VMs)
  Rechenleistung wird nur zentral benötigt
Jeder Software-Entwickler kann die Hardware ohne Umbau nutzen.
  Zeitersparnis
Der Zugriff erfolgt per Firmennetzwerk/Internet
Verfügbarkeit und Status wird zentral verwaltet
Ziel
Trennung von Workstation und Testhardware
  Schrittweise Entwicklung in drei Stufen

## Slide 4: Remote-Hardwareplatz (Stufe 1)
Über Netzwerk verfügbar
Remote Desktop (RDP)
Personalisierte Arbeits- bereiche
Kamera und Audio-Interface
Fester Hardwareaufbau
Leistungsstarke PC-Hardware
  Hohe Kosten
Displayerfassung nicht pixelgenau

## Slide 5: Infrastruktur (Stufe 1)
RDP-, Video- und Audiodaten über Netzwerk
Software-Entwicklung auf lokalem PC (Frontend)
Kompilieren/Testen/Debuggen auf Remote-PC

## Slide 6: Remote-Hardwareplatz (Stufe 2)
Framegrabber zur pixelgenauen Displayerfassung
  High-Speed Schnittstelle (PCIe)
Automatisiere Auswertung der Displaybilder möglich
Prüfbox vereinheitlicht PC-Interface
Kein Highend PC mehr erforderlich

## Slide 7: Infrastruktur (Stufe 2)
Software-Entwicklung und Kompilierung auf personalisierten VMs (Backend)
Testen/Debuggen auf Remote-PC

## Slide 8: Infrastruktur (Stufe 3)
Backend-Server ersetzt PC-Cluster
  Deduplizierung und Last-Verteilung möglich
Thin-Clints ersetzen Front-End PCs

## Slide 9: Prüfbox
Alle benötigten Schnittstellen werden zentral gebündelt
Einheitliches PC-Interface (USB)
Galvanische Trennung
2 CAN
7 USB
  Debugger
  Netzteil
Audio
Steuerung und Überwachung der Spannungs-versorgung

## Slide 10: Zusammenfassung
Hohe Verfügbarkeit
  Globaler Zugriff auf Hardware möglich
Kostenreduktion
  Platzersparnis
  Umbauzeit entfällt
  Rechenleistung zentralisiert (Balancing)
Verfügbarkeit und Status wird zentral verwaltet
  Effizienterer Einsatz der Hardware möglich